## Slide 1
2019
QW-RO2200L安装步骤
浙江全沃环保科技有限公司
2020

## Slide 2
产品实物图：
QW-RO2200L
385mm
165mm
465mm

## Slide 3
产品原理图：
压力桶

## Slide 4
产品解析：

## Slide 5
清理机器配件：
PE剪管刀
活动扳手
主机+滤芯
说明书
配件名称 | 数量 | 配件名称 | 数量
反渗透净水机 | 1台 | 电源适配器 | 1个
pp+c复合滤芯 | 1支 | 2分PE管 | 5米
RO反渗透膜滤芯 | 1支 | 3分PE管 | 2米
进水三通球阀、2分三通 | 各1个 | 卡环 | 8个
使用说明书 | 1本 | 压力通和鹅紧龙头及派件 | 各1套

## Slide 6
更换及安装滤芯步骤：
1、取出机器、滤芯及相关配件。将滤芯安装到机器内部。更换滤芯和安装滤芯一致。

## Slide 7
安装步骤：
2、三通球阀上紧后、再将4分胶皮管上在三通球阀上面上紧。
1、确定安装位子，冷水位子，关闭水源，将三通球阀装在冷水管的角阀上面。并上紧。

## Slide 8
安装步骤：
3、将3分PE管穿入球阀螺帽内，用十字螺丝刀前端插入3分PE管内，这样做的目的是接PE管的时候内径扩大后，方便将3分进水球阀插入PE管内。
3、另一端3分pe管连接到机器进水口，用蓝色卡扣卡好。
拧下三通球阀一端螺纹，一头插入3分pe管套上拧紧用φ12的自制扳手上紧。

## Slide 9
安装步骤：
4、取出水龙头，安装水龙头：橱柜台面（或水槽）
上钻一个
合适的孔以方便水龙头的安装（若水槽上有合
适的孔，可省去此步骤），此孔一般在靠近水
槽15mm处，让水龙头左右旋转可以兼顾水槽
内外，以方便使用。
5.快速连接件安装：将PE管插入快速连接部件中，用适当的力量拉动PE管，确认拉不出来后，用C型卡子卡住即可
（如图三）

## Slide 10
水龙头安装步骤：
挂板为演示用
底部拧上固定螺丝，插上2分

## Slide 11
安装步骤：
6、纯水口一端插入2分直接连接水龙头。
7、将连接废水2分pe管连接至下水管道。
用黑色胶带固定好防止水压过大导致漏水
8、机器调试
安装完毕后，请再次检查管路安装是否正确。在确保安装无误后，按以下步骤调试机器：
1）打开三通连体球阀，接通电源；
2）等机器冲洗15分钟后，方可正常使用；
3）安装调试完毕，再次确认各连接部位完好无渗漏，清扫现场。

## Slide 12
水路安装示意图：

## Slide 13
手机上滤芯显示操作：
1、打开对应二维码
2、按住二维码点击识别图中二维码
3、填入对应信息点击提交
4、返回微信点击公众号
QW-RO2200L

## Slide 14
手机上滤芯显示操作：
8、点击用户版
9、点击绑定设备输入对应信息点击提交就可以看到滤芯使用情况
5、点击搜索全沃净水服务
7、点击全沃净水服务