## Slide 1
全沃净水服务
安装、保养、维修注意事项

## Slide 2
安装注意事项
保养注意事项
维修注意事项
目录
CONTENTS

## Slide 3: 安装注意事项
2020

## Slide 4
一、安装前的准备工作
01
02
03
04
安装前的
准备工作
05
安装标准的确认
1、新客户没有安装安排的派单前与销售人员确认安装标准，1小时内和服务经理确认。
2、服务部经理制作安装标准，2天内，并培训
1、先确认当地是否有服务商，没有的开发商服务商、并派单。
2、设备安装标准；
3、安装所需工具；
4、安装注意事项的培训；
5、安装礼仪的培训
1、制单员跟进物流到货情况
2、跟进过程中
预约上门
1、回访门店现场预留标准的确认，确认水电是否通,地漏
2、大概上门的时间
3、加客户现场负责人的微信，必要时所有负责人的拉一个微信群，如海底捞，巴奴,西贝、超岛
已派单未完工的回访
1.每3天回访一次门店，跟进具体上门时间
2.最近3天需要安装的再次通知服务商上门
派单并培训服务商安装标准
跟进物流到货情况

## Slide 5
二、安装过程中的注意事项
01
文明用语
1、服务商代表的是我们公司，对客户要文明用语，不带脏话；
2、服装得体；
3、需临时离开现场需要和现场的负责人打招呼，并告知大概什么时候回来。
02
安装位置的确认
1、到店后跟客户的负责人确认安装位置,咨询打孔位置附近有没有水管和电线，避免打错地方；
2、确认好后方可安装；
03
现场有任何问题联系我们
1、现场有任何问题联系我们，不得和客服发生纠纷；
2、标配以外的配件可向门店收费，若客户不同意，及时联系我们。
3、现场不配合联系我们。
03
现场有任何问题联系我们
1、活性炭滤芯要冲洗；
2、滤瓶要冲洗；
3、QG-U4-09安装取样口（除华莱士）。
04
安装中

## Slide 6
三、安装验收
给门店讲解设备日常保养及注意事项
1、定期给设备进行擦拭；
2、滤芯到期要及时联系厂家更换，滤芯寿命受水压，水质、用数量等影响而不通；
3、讲解超滤机的排污方法，超滤机每天至少排污3-5分钟，若不排污超滤膜的使用寿命会减少，容易堵；
4、纯水机的排污管不能堵死，若堵死RO膜会堵，不能用。
5、维修及更换滤芯的联系方式告知门店。
6、扳手要保管好，下次更换滤芯用。
《沃家师傅帮》上传完工资料
1、工单：门店名称，地址，安装日期，安装机器型号，门店签字/电话， 安装师傅签字；
2、安装好的整机器图片；
3、沁园产品序列号需把拍照或者填写在工单上。
安装完毕检查设备运行情况
1、安装完毕检查设备正常运行至少5分钟；
2、检查设备是否有漏水情况；
3、设备的出水量，检查通水量是否正常；
4、纯水机和超滤机的排污口检查是否可以正常排污；
5、查看门店水压，若水压太高及时给门店反馈，水压低的要反馈，并在工单上备注。
工单、维护卡签字要求
1、完工后一定要让门店的负责人在工单上签字，杜绝代签。
2、纯水机安装完毕一定要检测TDS值；并拍照和工单上签字，和门店的负责人确认。
3、完工后维护卡片上一定要签字，记录本次和下次更换时间。
现场离开前垃圾的清理
1、和门店确认包装纸箱的处理方式，需要丢失的顺手把垃圾拿过去扔掉；
2、多余的配件留给门店，不得带走。
物料交接
1、说明书；
2、工单客户联、维护卡；
3、扳手；
4、钥匙等

## Slide 7
三、安装验收
需排污的全沃超滤机
需排污的沁园超滤机
QW-3UF-1000
QW-3UF-1500
QW-3UF-2000
QW-3UF-3000
QW-UF-1T
QW-UF-1.5T
QG-U1-2100B
QG-U1-1000B
QS-UF-B3000
QU-3000
CS3

## Slide 8: 保养注意事项
2020

## Slide 9
一、保养前的准备工作
01
02
03
04
安装前的
准备工作
05
更换，管道消毒标准的确认
1、更换、管道消毒标准的确认，并熟知。
1、先确认当地是否有服务商，没有的开发商服务商、并派单。
2、更换滤芯步骤；
3、更换滤芯所需工具，管道消毒所需的消毒工具的确认；
4、服务礼仪的培训
1、制单员跟进物流到货情况
2、跟进过程中
预约上门
1、回访门店预约大概上门的时间
已派单未完工的回访
1、每3天回访一次门店，
2、跟进服务商上门
3、满足上门条件的2天内完工，最长不能超过6天。
派单并培训服务商安装标准
跟进物流到货情况

## Slide 10
二、保养过程中的注意事项
1、服务商代表的是我们公司，对客户要文明用语，不带脏话；
2、服装得体；
3、需临时离开现场需要和现场的负责人打招呼，并告知大概什么时候回来。
4、不得向门店收费；
5、不得水我们设备不好等负面消息的传递
服务中
1、活性炭滤芯要冲洗；
2、滤瓶要冲洗；
3、管道消毒必须要消毒净水设备，净水设备到用水点的管道（详见管道消毒培训资料）
联系我们
1、现场有任何问题联系我们，不得和客服发生纠纷；
2、服务过程中，设备本身有故障的，第一时间联系我们。由我司来负责收费及发配件。
3、现场不配合联系我们。
文明用语

## Slide 11
三、保养完工验收
给门店讲解设备日常保养及注意事项
1、定期给设备进行擦拭；
2、滤芯到期要及时联系厂家更换，滤芯寿命受水压，水质、用数量等影响而不通；
3、讲解超滤机的排污方法，超滤机每天至少排污3-5分钟，若不排污超滤膜的使用寿命会减少，容易堵；
4、纯水机的排污管不能堵死，若堵死RO膜会堵，不能用。
5、维修及更换滤芯的联系方式告知门店。
6、扳手要保管好，下次更换滤芯用。
《沃家师傅帮》上传完工资料
换滤芯：完工图片需要拍照上传共3张：
1.工单图片，没有可以手写（店名，地址，机器型号，更换的滤芯名称，店长签字电话，师傅签字，更换日期）
.2.换下来的新、旧滤芯图片
3.机器图片
消毒完工需要在小程序上面上传4张照片：
1.一张工单照片（没有可以手写：门店名字，地址，服务内容（更换滤芯名字，消毒），门店签字电话，师傅签字），
2.一张消毒中机器整体照片（服务卡片填写好挂机器上，消毒泵（需要拍进照片里）连接在机器上），
3.一张新、旧滤芯、旧灯管照片，
4.一张可乐机上挂消毒警示牌（消毒牌可手写）图片，
序列号机器上边有（铁板上白色标签上面激光打印的一串数字），
检查设备运行情况
1、服务完毕检查设备正常运行至少5分钟；
2、检查设备是否有漏水情况；
3、设备的出水量，检查通水量是否正常；
4、纯水机和超滤机的排污口检查是否可以正常排污；
5、查看门店水压，若水压太高及时给门店反馈，水压低的要反馈，并在工单上备注。
工单、维护卡签字要求
1、完工后一定要让门店的负责人在工单上签字，杜绝代签。
2、纯水机安装完毕一定要检测TDS值；并拍照和工单上签字，和门店的负责人确认。
3、完工后维护卡片上一定要签字，记录本次和下次更换时间。
现场离开前垃圾的清理
1、和门店确认包装纸箱的处理方式，需要丢失的顺手把垃圾拿过去扔掉；
2、多余的配件留给门店，不得带走。
物料交接
1、工单客户联、维护卡；
2、扳手；
3、钥匙等

## Slide 12
服务过程的中的问题：严格按照标准执行
注意事项
服务过程中
1）新旧滤芯对比图片拍照存档
2）换前给厨师长或者店经理确认
新、旧滤芯照片
1）完工后服务卡片上一定要签字，记录本次更换的事项
2）一定要店里的负责人签字，厨师长或点经理
3）服务卡采用老的服务卡片
工单，服务卡片填写要求
1）提前门店打电话预约上门时间，以约定的时间上门
2）非周末上门
上门前的预约
1）设备正常运行至少5分种后离开；
2）检查是否漏水等
3）注意事项给门店讲解
4）排污管不得堵死等细节给门店讲解
完工后的检查
1）纯水机更换好滤芯后测纯水机的TDS值
2）在工单上填写TDS值
测纯水机TDS值

## Slide 13: 维修注意事项
2020

## Slide 14
30
分钟
24
小时
48
小时
安装技术、故障判定、维修技术、客户咨询的支持，要求半小时内响应
一般问题
24小时内维修
疑难问题48小时内修复、配件时间除外
一、响应时间

## Slide 15
二、配件发货及派单要求
03
当天确认的配件当天发出
配件到店安排师傅上门，提高维修完工速度
跟进快递，
发货的同时派单
01
02

## Slide 16
三、注意事项
工具的准备
1、压力表，以后每家维修的都要检测下水压；
2、TDS笔，每家店测自来水TDS值和安装纯水机的门店需要测纯水机的TDS值；
3、其他维修的常用工具
预约上门
维修上门一定要和门店提前预约上门，根据门店的要求上门，有些门店需要避开高峰期；
上门服务
1、文明用语；
2、现场解决不了的问题及时跟我们联系；
3、完工后保外的旧件留给门店；保内的配件要求让服务商寄回；
4、完工后工单上让门店的负责人签字，用到配件详细的记录；
5、设备使用过程中的注意事项给门店的负责人讲解；
6、给门店告知我们的报修，更换滤芯的联系方式；
7、设备正常运行5-10分钟后离开；
8、离开时和门店的负责人打招呼；
9、垃圾清理；

## Slide 17
THANKS!